Заказчик

Администрация Тофаларского

муниципального образования

Муниципальный контракт №20-26/1 от 03.09.2020 г.

ПРОЕКТ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН ТОФАЛАРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

НИЖНЕУДИНСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Книга. Положение о территориальном планировании.

Текстовые материалы

20-26-измГП-УЧ

2020

ПРОЕКТ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН ТОФАЛАРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

НИЖНЕУДИНСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Книга. Положение о территориальном планировании.

Текстовые материалы

20-26-измГП-УЧ

Директор	Хотулева В.А.

Ведущий архитектор	Чинченкова А.А.

2020

Содержание:

Состав проекта:	3

Раздел 1. Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения поселения, их основные характеристики, их местоположение	4

Раздел 2 Параметры функциональных зон	9

Состав проекта:

| Обозначение | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Генеральный план |
| Книга 20-26-измГП-УЧ | Положение о территориальном планировании | 2 экз. |
| Карта 1 20-26-измГП-УЧ | Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения | М 5 000 2 экз |
| Карта 2 20-26-измГП-УЧ | Карта границ населенных пунктов, входящих в состав поселения. Карта функциональных зон поселения. | М 150 000, 5 000 2 экз |
| Материалы по обоснованию проекта |
| Книга 20-26-измГП-ОМ | Материалы по обоснованию | 2 экз. |
| Карта 3 20-26-измГП-ОМ | Карта использования территории поселения | М 150 000, 5 000 2 экз |
| Карта 4 20-26-измГП-ОМ | Карта ограничений | М 150 000, 5 000 2 экз |
| Карта 5 20-26-измГП-ОМ | ИТМ ЧС. Карта территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | М 5 000 2 экз |
| Материалы ГП, передаваемые Заказчику на электронных носителях |
| 20-26-измГП-ЭВ | на бумажных носителях и в электронном виде на СD – дисках: - презентационные, текстовые и табличные материалы в виде файлов в соответствующих форматах MS Office (WORD), PDF; - графические материалы в виде файлов в растровом формате PDF, tiff; - в векторном формате в обменных файлах (ГИС Карта 2011 (Панорама). | 2 экз. |

Раздел 1. Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения поселения, их основные характеристики, их местоположение

| Индекс объекта на карте | Наименование функциональной зоны | Объект | Мероприятия | Очередность** | Зоны с особыми условиями использования территории |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ПЧ-1 | ЗОНА СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ | Пожарное депо, 1х1 | строительство | 1 очередь | санитарно-защитная зона 50 м |
| С-1 | ЗОНА СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ЗАСТРОЙКИ | Физкультурно-оздоровительный комплекс, 1х1 (со спортивными залами общего пользования 1х120; помещения для физкультурно-оздоровительных занятий 1х50) | строительство | 1 очередь | не требуется |
| К-1 | ЗОНА СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ЗАСТРОЙКИ | Клуб (помещение) для организации досуга в населении, располагаемые в квартале, микрорайоне, (1х50) | строительство | Расчётный срок | не требуется |
| К-2 | ЗОНА СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ЗАСТРОЙКИ | Музей, 1х1 | строительство | Расчётный срок | не требуется |
| З-2 | ЗОНА СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ЗАСТРОЙКИ | Аптека (1х1) | строительство | 1 очередь | не требуется |
| - | Через зонирование | Организация торговли, 1х60 | строительство | 1 очередь | не требуется |
|  | Через зонирование | Организация торговли, 1х50 | строительство | Расчётный срок | не требуется |
|  | Через зонирование | Организация бытового обслуживания, 1х1 | строительство | 1 очередь | не требуется |
|  | Через зонирование | Организация бытового обслуживания, 1х2 | строительство | 1 очередь | не требуется |
|  | Через зонирование | Организация бытового обслуживания, 1х2 | строительство | Расчётный срок | не требуется |
|  | Через зонирование | Гостиница; 1х10 | строительство | Расчётный срок | не требуется |
| Улично-дорожная сеть |
| - | - | связка ул. Советская – ул. Ручейная, протяженностью 0,52 км | строительство | 1 очередь | не требуется |
| - | - | пробивка ул. Токуева, протяженностью 0,05 км | строительство | 1 очередь | не требуется |
| - | - | строительство улицы параллельно ул. Советская, протяженностью 0,20 км | строительство | 1 очередь | не требуется |
| - | - | пробивка улицы от ул. Новая, протяженностью 0,34 км | строительство | Расчетный срок | не требуется |
| - | - | строительство улицы параллельно ул. Первомайская, протяженностью 0,35 км | строительство | Расчетный срок | не требуется |
| - | - | строительство улицы в южной части населенного пункта, протяженностью 0,39 км | строительство | Расчетный срок | не требуется |
| Инженерная инфраструктура |
| Электроснабжение |
| И-4 | - | Планируемые к размещению трансформаторные подстанции | строительство | Расчетный срок | санитарно-защитная зона 10 м |
| И-5 | - | Планируемые к размещению трансформаторные подстанции | строительство | Расчетный срок | санитарно-защитная зона 10 м |
| И-6 | - | Планируемые к размещению трансформаторные подстанции | строительство | Расчетный срок | санитарно-защитная зона 10 м |
| И-7 | - | Планируемые к размещению трансформаторные подстанции | строительство | Расчетный срок | санитарно-защитная зона 10 м |
| И-8 | - | Планируемые к размещению трансформаторные подстанции | строительство | Расчетный срок | санитарно-защитная зона 10 м |
| И-9 | - | Планируемые к размещению трансформаторные подстанции | строительство | Расчетный срок | санитарно-защитная зона 10 м |
| И-10 | - | Планируемые к размещению трансформаторные подстанции | строительство | Расчетный срок | санитарно-защитная зона 10 м |
| И-11 | - | Планируемые к размещению трансформаторные подстанции | строительство | Расчетный срок | санитарно-защитная зона 10 м |
| И-12 | - | Планируемые к размещению трансформаторные подстанции | строительство | Расчетный срок | санитарно-защитная зона 10 м |
| - | - | ВЛ и КЛ 0,4; 6; 10 кВ | реконструкция / планируемый к размещению (по необходимости) | Весь срок проектирования | санитарно-защитная зона 1-10 м |
| Теплоснабжение |
| - | - | Источник тепловой энергии, котельная 0,8 Гкал/час | планируемый к ликвидации | 1 очередь | не требуется |
| И-13 | - | Источник тепловой энергии, котельная 0,1 Гкал/час | планируемый к размещению | 1 очередь | санитарно-защитная зона 50 м |
| И-14 | - | Источник тепловой энергии, котельная 0,1 Гкал/час | планируемый к размещению | Расчетный срок | санитарно-защитная зона 50 м |
| И-15 | - | Источник тепловой энергии, котельная 0,2 Гкал/час | планируемый к размещению | 1 очередь | санитарно-защитная зона 50 м |
| - | - | Теплопровод 2D 50, протяженностью 0,125 км | планируемый к размещению | 1 очередь | охранная зона 3 м |
| - | - | Теплопровод 2D 50, протяженностью 0,162 | планируемый к размещению | Расчетный срок | охранная зона 3 м |
| - | - | Распределительные теплопроводы | Реконструкция / планируемый к размещению (по необходимости) | Весь срок проектирования | Определяется на дальнейших стадиях проектирования |
| Водоснабжение |
| И-16 | - | Водозабор, 170 м3/сут | планируемый к размещению | 1 очередь | охранная зона 50 м |
| И-17 | - | Резервуар, 50 м3/сут | планируемый к размещению | 1 очередь | охранная зона 30 м |
| И-18 | - | Водопроводные очистные сооружения | планируемый к размещению | 1 очередь | охранная зона 30 м |
| - | - | Водовод L=3,6 км, d 150 | планируемый к размещению | 1 очередь | охранная зона 10 м |
| - | - | Водопровод L=2,4 км, d 100 | планируемый к размещению | Расчетный срок | охранная зона 10 м |
| Канализация |
| И-19 | - | Канализационные очистные сооружения КОС | планируемый к размещению | Расчетный срок | санитарно-защитная зона 150 м |
| - | - | Выпуски и ливнеотводы, протяженностью 148 м | планируемый к размещению | Расчетный срок | не требуется |
| Инженерная подготовка территории |
| И-20 | - | Сооружение от подтопления и затопления территории (дамба правого берега) L=7,36 км | строительство | 1 очередь | не требуется |

**- сроки реализации проекта: первая очередь – 2030 г, расчетный срок – 2040 г.

Раздел 2 Параметры функциональных зон

Таблица 2.1 – Параметры функциональных зон

| Индекс зоны | Наименование функциональной зоны | Площадь, га |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| с. Алыгджер |
|  | ЖИЛЫЕ ЗОНЫ |  |
| Ж-101 | ЗОНА ЗАСТРОЙКИ ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ ЖИЛЫМИ ДОМАМИ | 65,94 |
|  | ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВЫЕ ЗОНЫ |  |
| О-302 | ЗОНА СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ЗАСТРОЙКИ | 12,95 |
|  | ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ТЕРРИТОРИИ, ТЕРРИТОРИИ ИНЖЕНЕРНОЙ И ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУР |  |
| П-404 | ТЕРРИТОРИИ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ | 2,3 |
| П-405 | ТЕРРИТОРИИ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ | 12,5 |
|  | ЗОНЫ РЕКРЕАЦИОННОГО НАЗНАЧЕНИЯ |  |
| Р-600 | ЗОНЫ РЕКРЕАЦИОННОГО НАЗНАЧЕНИЯ | 65,84 |
|  | ЗОНА АКВАТОРИЙ | 3,57 |
|  | ЗОНА СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ |  |
| СН-700 | ЗОНА СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ | 1,87 |
| вне границ населенного пункта |
|  | ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ТЕРРИТОРИИ, ТЕРРИТОРИИ ИНЖЕНЕРНОЙ И ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУР |  |
| П-404 | ТЕРРИТОРИИ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ | 0,037 |
|  | ЗОНЫ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ |  |
| СХ-501 | ЗОНА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ УГОДИЙ | 1 480,72 |
|  | ЗОНЫ РЕКРЕАЦИОННОГО НАЗНАЧЕНИЯ |  |
| Р-600 | ЗОНЫ РЕКРЕАЦИОННОГО НАЗНАЧЕНИЯ | 1 222 555,94 |
|  | ЗОНА АКВАТОРИЙ | 3 914,7 |

Таблица 2.2 - Сведения о видах, назначении и наименованиях объектов федерального, регионального значения и местного значения муниципального района, их основные характеристики, их местоположение

| Индекс объекта на карте | Наименование функциональной зоны | Объект | Мероприятия | Очередность** | Зоны с особыми условиями использования территории |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| в границах с. Алыгджер |
| Социальная инфраструктура |
| О-1 | ЗОНА СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ЗАСТРОЙКИ | Дошкольные образовательные учреждения (1х20) | строительство | Расчётный срок | не требуется |
| О-2 | ЗОНА СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ЗАСТРОЙКИ | Общеобразовательная организация (1х60) | строительство | Расчётный срок | не требуется |
| З-1 | ЗОНА СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ЗАСТРОЙКИ | Участковая больница; 1х1 (на 20 посещ. в смену и на 10 коек) | строительство | 1 очередь | не требуется |
| Транспортная инфраструктура |
| - | - | Автомобильная дорога общего пользования местного значения «Нижнеудинск – Порог – Верхняя Гутара», IV категории, протяжённостью в границах МО 94,35 км | строительство | Расчётный срок | Придорожная полоса 50 м |
| Инженерная инфраструктура |
| Электроснабжение |
| И-1 | - | ПС 110/35 кВ «Зашихинская» | строительство | Расчётный срок | санитарно-защитная зона 20 м |
| И-2 | - | ПС 35/6 кВ «Алыгджер» | строительство | Расчётный срок | санитарно-защитная зона 15 м |
| И-3 | - | Электростанция ветровая (ВЭС) | строительство | Расчётный срок | санитарно-защитная зона 200 м |
| - | - | ВЛ 220 кВ «Тулун-Туманная», протяженность 271 км | строительство | Расчётный срок | охранная зона 25 м |
| - | - | ВЛ 110 кВ «Тулун-Зашихинская», протяженностью 180 км (в том числе по территории МО 54 км) | строительство | Расчётный срок | охранная зона 20 м |
| - | - | ВЛ 35 кВ «Зашихинская - Алыгджер», протяженностью 34 км | строительство | Расчётный срок | охранная зона 15 м |
| - | - | ВЛ 6 кВ | строительство | Расчётный срок | охранная зона 10 м |

| Максимовское МО |
| --- |
| Транспортная инфраструктура |
| Железнодорожный транспорт |
| - | - | Железнодорожный обход г. Иркутск осуществляется от р.п. Мегет с примыканием в районе с. Максимовщина | строительство | Расчетный срок | придорожная полоса 100 м |
| Автомобильный транспорт |
| - | - | Автомобильной дорога местного значения, 0,98 км | строительство | 1 очередь | придорожная полоса 50 м |
| - | - | Автомобильная дорога обеспечивающей выход на автомобильную дорогу федерального значения Р-255 «Сибирь» Новосибирск - Кемерово - Красноярск - Иркутск | реконструкция | Расчетный срок | придорожная полоса 150 м |
| - | - | Автомобильная дорога, идущая на п. Вдовина | реконструкция | Расчетный срок | придорожная полоса 50 м |

Согласно «Методических рекомендаций по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов» №244 от 26.05.2011 г., п..9.13. Сети напряжением 6-10 кВ не относятся к магистральным сетям инженерной инфраструктуры (линиям высоковольтной передачи), следовательно, они не должны отображаться в Генеральном плане.