Приложение

к постановлению

Администрации Тофаларского муниципального образования

№ 32 от «26»   сентября 2017 г.

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

ТОФАЛАРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА.

с. Алыгджер

2017

# СОДЕРЖАНИЕ

# СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ  ТОФАЛАРСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА……….………………………………………………………………………………………….3

I. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ТОФАЛАРСКОМ  МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ……………………………………………………………………………………...4

1.1. Географическое положение……………………………………………………………………...4

1.2. Климатические условия………………………………………………………………………….4

2. Анализ настоящего положения…………………………………………………………………....5

2.1. Положение Тофаларского муниципального образования поселения в системе расселения………………………..........................................................................................................5

2.2. Использование территории………………………………………………………………….…..6

2.3. Жилищный фонд…………………………………………………………………………………6

2.4. Учреждения культурно-бытового обслуживания…………………………………………...…6

II. АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНАЯ СТРУКТУРА ТЕРРИТОРИИ………………...…….9

3. Предложения по функциональному зонированию территории и размещению проектируемых объектов село Алыгджер……………………………………………………………………….9

«УТВЕРЖДАЮ»

__________________________

__________________________

«____»_______________2017г.

# СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 
ТОФАЛАРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА

2017

# I. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ТОФАЛАРСКОМ  МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ

## 1.1. Географическое положение

Тофаларское муниципальное образование находиться на юго-западе Нижнеудинского района Иркутской области. Общая площадь составляет 182 060 га.

Дорожная сеть с близлежащими поселками отсутствует. Автодороги отсутствуют. Связь с районным центром осуществляется только авиацией. Доставка ГСМ и продуктов питания, а также стройматериалов, - авиацией, а в зимнее время - по зимнику протяженностью 160 км.

Тофаларское МО граничит с Нерхинским МО, Верхнегутарским МО, Порогским МО, Чеховским МО, Бурятией, Тывой.

СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ ТОФАЛАРСКОГО  МО В СТРУКТУРЕ НИЖНЕУДИНСКОГО РАЙОНА

## 1.2. Климатические условия

Климат – резко континентальный, с холодной зимой и коротким жарким летом. Среднегодовая температура - от 1,5 до 2˚С. Наиболее высокая температура воздуха - в июле (максимум - 35˚С), наиболее низкая температура - в январе (минимум - 45˚С).

Продолжительность безморозного периода колеблется в пределах 70-138 дней. Средняя продолжительность - 98 дней.

Сумма среднесуточных температур воздуха, накапливаемых за период свыше 10˚С, составляет 1400-1500˚С. Такая обеспеченность теплом позволяет возделывать картофель и другие неприхотливые овощи. Распределение осадков по территории неравномерно (от 220 до 400 мм в год) и зависит от абсолютной высоты. Максимум осадков наблюдается в июле.

Высота снежного покрова изменяется от 25 см в долинах до 40 см. Устойчивый снежный покров появляется, в среднем, 6 ноября и сходит к 3 апреля. Число дней в году со снежным покровом - 158 дней. Средняя глубина промерзания почвы составляет 160-200 см.

По количеству осадков Тофаларское МО входит в зону с преобладанием осадков в летне-осенний период (вторая половина июля - сентябрь). В поселении наибольшее количество осадков выпадает летом, осенью, весной, а зимой количество осадков незначительно. В среднем, за вегетационный период количество осадков достаточно. Однако бывает часто и так, что в весенний период осадков выпадает весьма мало и даже бывает недостаточно для развития молодых растений. В некоторые годы дожди задерживают уборку сена и созревание овощей и картофеля, последние благодаря этому подвергаются губительному действию от ранних заморозков.

В зимний период преобладают ветры северо-западного направления, отличающиеся значительным усилением в весенние месяцы, самые ветреные месяцы в году – сентябрь, октябрь, апрель, март, май, самые тихие – летние. В мае, августе, при вторжении холодного воздуха, температура ночью понижается до 5-8 градусов.

## 2. Анализ настоящего положения

## 2.1. Положение Тофаларского сельского поселения в системе расселения

Тофаларское МО наделено статусом сельского поселения Законом Иркутской области от 16 декабря 2004 года № 86-оз «О статусе и границах муниципальных образований Нижнеудинского района Иркутской области».

В состав территории Тофаларского МО входят земли одного населенного пункта:

- село Алыгджер.

## 2.2. Использование территории

Тофаларское сельское поселение (с.Алыгджер) – место проживания коренных малочисленных народов (55% от общей численности населения муниципального образования – тофалары).

Общая площадь рассматриваемой территории составляет 1 226 856га, её использование на исходный год разработки проекта отражено в таблице 1.

Застройкой занято 56,071га, что составляет 0,005% всех земель муниципального образования. Зоны, занятые лесами, занимают большую часть площади в границах муниципального образования (62,0167%).

Анализ современного использования территории поселения позволяет сделать вывод о его недостаточной эффективности. На долю жилой застройки приходится 47,447га или 0,004% территории. Площадь жилой территории в расчете на одного жителя составляет 930,3м². Значительная часть застройки населенных пунктов – 94,6% жилой зоны - приходится на застройку индивидуальными жилыми домами.

Площадь зон делового, общественного и коммерческого назначения в расчете на одного жителя составляет 9,1м², что значительно меньше уровня других муниципальных образований Иркутской области. Зеленых насаждений общего пользования на территории нет, ввиду отсутствия парков, скверов и бульваров на заселенной территории.

Производственные и коммунальные территории занимают площадь в 9,615га или 0,0008% земель поселения. Транспорт занимает 12,724га. Промышленные территории охватывают 9,615га, которые приходятся на предприятия IV, V класса вредности. Такая структура производственных территорий отражает современный функциональный профиль муниципального образования.

Рекреационные территории занимают 0,207га.

## 2.3. Жилищный фонд

Согласно предоставленным данным, на 01.01.2012г жилищный фонд Тофаларского МО составил 6,59882 тыс. м² общей площади.

Средняя плотность населения в жилой застройке составляет по муниципальному образованию 10,7 чел./га.

Жилищный фонд Тофаларского МО представлен деревянными жилыми домами (см. таблицу 2) и по техническому состоянию находится на среднем уровне. Общая площадь ветхого и аварийного жилищного фонда - 8,3%.

Средняя этажность жилой застройки составляет 1 этаж. На жилищный фонд малоэтажной застройки (1 этаж) приходится 6,59882 тыс. м² общей площади жилья (100%).

## 2.4. Учреждения культурно-бытового обслуживания

Для оценки уровня развития сети объектов культурно-бытового обслуживания представляется возможным воспользоваться рекомендательными нормативами СНиП 2.07.01-2011* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», а также Социальными нормативами и нормами, одобренными распоряжением Правительства РФ от 3 июня 1996г № 1063-р и рекомендованными Главгосэкспертизой. Однако следует учитывать, что разрабатывались они еще на методической основе плановой экономики и практически не были реализованы даже в тот период.

Школы и учреждения дополнительного образования

На 01.01.2012г в Тофаларском МО действует 1 муниципальное общеобразовательное учреждение: школа с интернатом в с. Алыгджер (численность учащихся на 1.01.2012г - 130 человек).

Учреждений дополнительного детского образования на территории поселения нет. В населенном пункте ведется кружковая работа при школе и клубе.

Дошкольные образовательные учреждения

Детское дошкольное учреждение представлено на территории муниципального образования 1 детским садом в с. Алыгджер. Общая численность детей, посещающих детский сад, 35 человек.

Предприятия торговли и общественного питания

Торговая сеть представлена 3 магазинами. Общая торговая площадь составляет 115м². Предприятий общественного питания нет.

Учреждения здравоохранения

Здравоохранение Тофаларского МО представлено муниципальным учреждением: Алыгджерской участковой больницей на 5 койко-мест.

Молочная кухня и раздаточные пункты отсутствуют.

Предприятия коммунально-бытового обслуживания

Предприятия бытового обслуживания на территории отсутствуют. В связи с этим необходимо открытие парикмахерской, организация пункта бытового обслуживания.

Бань и гостиниц нет.

Соответственно уровень обеспеченности поселения данными услугами находится на крайне низком уровне.

Учреждения культуры и искусства

В Тофаларском МО действуют Дом культуры в с. Алыгджер на 50 посадочных мест, библиотека в с. Алыгджер на 12000 единиц хранения.

Необходимо качественное улучшение материально-технической базы сельских учреждений культуры.

Физкультурно-спортивные сооружения

В данный момент на территории Тофаларского МО практически все спортивные мероприятия проходят на базе МОУ СОШ с. Алыгджер, где имеется спортзал площадью 162 кв. м.). Кроме того, для занятий спортом в с. Алыгджер имеется спортивная площадка площадью 0,18га.

Требует особого внимания плохое состояние спортивных площадок и отсутствие крытых мест для занятия спортом.

Учреждения, предприятия и организации связи, управления и финансирования

Почтовую связь обеспечивает УФПС Иркутской области Филиал ФГУП «Почта России» Нижнеудинский Почтамт, расположенный в селе Алыгджер.

Учреждения, оказывающие услуги финансирования, отсутствуют. В связи с этим необходимо развитие кредитования через местные отделения связи.

Развитие сети объектов культурно-бытового обслуживания Тофаларского МО отражено в таблице 3. Уровень обеспеченности существенно ниже нормативного по таким видам объектов обслуживания, как стационары, территория спортивных сооружений и магазины. В муниципальном образовании отсутствуют учреждения дополнительного образования, поликлиники и амбулатории, станции скорой помощи, молочная кухня, аптеки, бассейн, рыночные комплексы, предприятия общественного питания, предприятия бытового обслуживания, прачечная, химчистка, баня, гостиница, отделения банков. В достаточной мере развита сеть таких объектов как общеобразовательные детские дошкольные учреждения, школы, спортивные залы, клубные учреждения, массовые библиотеки и отделения связи.

Теплоисточник Интерната с. Алыгджер (котельная).

Территориальная схема расположения теплоисточника.

Котельная отапливает одно здание, в котором располагается школа на 250 мест с интернатом  90 мест.

В котельной расположено два котла, один из которых резервный и один сетевой насос. Котельное оборудование работает эффективно.

# II. АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНАЯ  СТРУКТУРА ТЕРРИТОРИИ

Схема концептуального развития Тофаларского МО базируется на анализе исторически сложившейся среды, определяющими факторами которой является большая удаленность муниципального образования от административного районного центра г. Нижнеудинск. Связь с районным центром осуществляется только авиацией. Доставка ГСМ и продуктов питания, а также стройматериалов – авиацией, а в зимнее время - по зимнику протяженностью 160 км.

## 3. Предложения по функциональному зонированию территории и размещению проектируемых объектов

Генеральный план Тофаларского МО устанавливает функциональное зонирование территории сельского поселения и населенных пунктов, входящих в его состав, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов, в целях устойчивого развития территорий, развития инженерной, транспортной, социальной инфраструктур.

В основу планировочной структуры сельского поселения положена сложившаяся структура территорий и существующий природный каркас. Тофалария является слабозаселенным частью района, так как располагает обширными территориями, расположенными в предгорьях и горах Восточного Саяна. Сообщение с районным центром происходит путем воздушного транспорта. Проектом предлагается обеспечение подъезда к с. Алыгджер.

Вне границ населенных пунктов территория поселения богата полезными ископаемыми.

Большая часть территории Тофаларского МО занята землями лесного фонда. Тофалария является одним из красивейших мест Иркутской области, поэтому обладает уникальными туристско-рекреационными ресурсами. Это географический центр азиатской части материка с ландшафтами величественных непреступных гор, нетронутых лесов, кристально чистых рек. Особую ценность и неповторимую красоту ландшафтов создают скалистые вершины Восточного Саяна, ледники и наледи, бесчисленные водопады и пороги на горных реках, голубые окна озер среди вечной мерзлоты и альпийских углов.

Главным туристко-рекреационным объектом Тофаларии является нетронутая хозяйственной деятельностью горная тайга с живописными речными долинами, озерами, горными вершинами, скалами, водопадами. Они представляют наибольший интерес как для экскурсий с эколого-эстетическими целями, так и для спортивных путешествий (пешеходных, водных, конных, оленьих, лыжных).

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 24.03.2000 г. № 255 «О едином перечне коренных малочисленных народов Российской Федерации» коренным малочисленным народам отнесены тофалары. Распоряжением Правительства Российской Федерации от 08.05.2009 г. № 631-р утвержден перечень мест традиционного проживания и перечень видов традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Российской Федерации. В перечень мест проживания в границах Иркутской области включен Нижнеудинский муниципальный район (Верхнегутарское, Нерхинское и Тофаларское сельские поселения).

В границах Тофаларского МО предусмотрен резерв территории под создание территории традиционного природопользования «Тофалария» («Карта функциональных зон с отображением планируемого размещения объектов физической культуры и массового спорта, образования, здравоохранения, необходимых для осуществления полномочий органов местного самоуправления Тофаларского МО. Основной чертеж. Зоны с особыми условиями использования территории. М 1:100 000»).

## 3.1. Село Алыгджер

Село Алыгджер расположено в северо-западной части Тофаларского МО, в пойме р. Уда. Населенный пункт не имеет наземных связей с другими населенными пунктами и значительно удален от районного центра г. Нижнеудинск. Планировочная структура сформирована кварталами индивидуальной жилой застройки вдоль основных улиц села: ул. Советская, ул. Н. Токуева, ул. Новая, ул. Заозерная, ул. 3-й Пятилетки, ул. Первомайская и пер. Колхозный. Общественно-деловые зоны расположены по улицам Советской и Новой.

Предложенное проектное решение развития села Алыгджер в своей основе сохраняет сложившуюся планировочную структуру с учетом ее уплотнения и упорядочения. Обеспечена удобная связь между различными функциональными зонами села: жилыми, общественными и рекреационными.

Проектом предлагается размещение индивидуальной жилой застройки в северо-восточной, восточной и южной части населенного пункта, а также уплотнение существующей застройки.

Предлагается развитие общественно-деловой застройки в центральной части села по улице Новой. Усиление общественно-деловой зоны происходит за счет строительства нового клуба на 200 мест.

Проектными решениями предложено благоустройство территории, примыкающей к зоне общественного центра, а также организация рекреационной территории в центральной части населенного пункта.

Проектом предусмотрено строительство социальных объектов:

-строительство многофункционального физкультурно-оздоровительного комплекса;

-строительство новой школы на 250 мест с интернатом на 90 мест;

-строительство гостиницы на 10 мест с организацией визитно-информационного центра «Тофалария» близ существующего аэродрома.